Изготовление лука

Мудрая Сова и Белый Орел решили сначала изготовить себя самые простые луки. Мальчики отобрали каждый по хорошей палке орешника длиной около полтора метра. Длина лука должна быть для каждого лучника своя. Сова взял палку и вытянул руку параллельно земле, прямо перед собой, поставил отметку на палке и отпилил лишнее (Рис.11.5). Так делали индейцы!

Рис.11.5 – Длина лука должна быть для каждого луч-

ника своя

Сова расколол палку на две части и обтесал топором и обработал осколком оконного стекла, а затем еще и наждачной шкуркой, чтобы заготовка цельного лука была гладкой. Он искусно владел топором, рубанком и ножом, и скоро лук был готов (Рис.11.6).

Рис. 11.6 – Цельный лук. На рисунке показаны попе-

речные разрезы в разных местах лука

Для того чтобы придать луку нужную форму, он сделал следующее: взял толстую прямую рейку длиной метра полтора и привязал к ней заготовку оструганного лука. Концы лука он связал прочной веревкой с концами рейки в двух местах. Посредине заготовки лука он вставил дощечку-распорку высотой около двадцати сантиметров, и заготовка лука выгнулась, приняв форму настоящего лука, как показано на рисунке ниже.

Рис. - Придание луку нужной формы

Затем он развел костер и на огне хорошо просушил и обжег свой лук, закалил его. Затем еще раз отшлифовал наждачной шкуркой. Точно такой же лук изготовил и Сова. Когда луки были готовы, мальчики покрыли их лаком.

Самый хороший лук был у Твердой Руки. Он сделал его еще зимой и сильно гордился им. У него был, так называемый, «плоский» лук.

Рис.11.7 – Размеры лука (в миллиметрах)

Твердая Рука сделал свой лук из бруска ясеня (Рис.11.7). Для заготовки он выбрал прямослойную древесину без сучков. Лишнюю древесину он состругал по направлению от средней части бруска к концам. Концы бруска он затем обработал рашпилем и наждачной шкуркой.

Очень важно придать луку наивыгоднейшую форму. Это он сделал с помощью распорки (рейки с зубцами), ею он натянул и временную тетиву.

Лук из кедра

Со временем Твердая Рука изготовил один из лучших своих луков - лук из кедра. Стрела, выпущенная из такого лука, с такой невероятной скоростью отскакивает от тетивы, что это почти не заметно для человеческого глаза. И летит она на гораздо большее расстояние, чем, например, стрела выпущенная из лука, изготовленного из орешника. Зато, лук из кедра требует такого же осторожного обращения, как самый тонкий механизм. Если натянуть его слишком сильно – он сломается; если натянуть его без стрелы – он разорвет тетиву; если его поскрести чем-нибудь – он расколется; если его положить на землю - он ослабеет, а мокрый он будет никуда не годный.

Для изготовления лука он взял ту часть дерева, где красная древесина соединяется с белой сердцевиной, длиной от подбородка до земли. Заготовку он  обрабатывал до тех пор, пока лук не стал плоским с белой стороны и полукруглым – с красной стороны, а по направлению к концам суживался. В середине ширина и толщина его равнялась примерно - 2,5 см, концов – 2 см, а толщина – 1,5 см. Причем, красный слой был равен белому. Он натянул лук плоской, белой стороной, к себе.

Твердая Рука по праву гордился своим замечательным луком и использовал его только в крайних случаях.

# Подбор лука

- Не надо стремитесь, чтобы лук был слишком тугим. Вы должны без труда надеть тетиву и растянуть лук без особого напряжения мышц. Сила его измеряется количеством килограммов, которое надо приложить, чтобы растянуть лук на длину стрелы. Мальчики могут пользоваться луками силой 7-13 кг, девочки - 6-11 кг, женщины – 9-16 кг и мужчины – 16-32 кг. По высоте спортивный лук должен быть примерно равен вашему росту, а охотничий – по высоте – от земли до вытянутой вперед вашей руки. (Рис.11.5).

Изготовление тетивы

Теперь надо было изготовить тетиву для лука. Тетиву, способную выдержать рвущее усилие согнутого лука, Мудрая Сова сделал из прочного крученого шпагата (или дратвы, которой обычно пользуются сапожники), свив его втрое, а потом пропитал лыжной мазью. Запасную тетиву он изготовил из капроновой нити. Тетиву он вытянул, чтобы она не ослабевала от стрельбы. Для этого он привязал веревку к двум столбам в натянутом состоянии и подвесил на нее массивный груз – гимнастические гантели.

На одном конце тетивы он завязал подвижную петлю и затянул его на нижнем конце лука. А на другом конце тетивы сделал глухую петлю, завязал на узел и обмотал конец нити шелковой ниткой на ширину три сантиметра, пропитал воском свечи (можно парафином) и накинул ее на верхний конец лука (Рис.11.8).

Рис.11.8 – Узлы тетивы лука (два варианта): слева

(глухая петля) и справа (подвижная петля)

Среднюю (рабочую) часть тетивы шириной пять-шесть сантиметров, в том месте, где вставляется желобок стрелы, он перемотал вручную, положив один конец суровой (или шелковой) нитки вдоль тетивы и покрыл его витками этой же нити. Остающийся конец нитки отрезал. Он продолжил наматывать нить до конца рабочей части, затем пропустил конец ее под несколькими последними витками. Чтобы обмотка держалась прочнее, капнул клеем на концы рабочей части. Перемотанную часть тетивы он пропитал воском (Рис.11.2). Тетива должна быть всегда натерта воском - это продлит срок службы тетивы.

Индейцы для тетивы на лук берут спинные сухожилия. Сухожилия отделяют от туши, натягивают на гладкую доску, к которой они прилипают и кладут сушиться на несколько дней подальше от костра, чтобы сохли медленно. Сухие сухожилия расщепляют на нитки и затем плетут тетиву-косичку.

# Типы стрел и их назначение

- Теперь надо сделать стрелы, - сказал Мудрая Сова, натягивая тетиву на лук. -  В зависимости от назначения и вида стрельбы существует несколько типов стрел: для стрельбы по мишеням, для полевой стрельбы и для охоты (Рис.11.9).

Рис.11.9 - Типы стрел: для стрельбы по мишеням,

для полевой стрельбы и для охоты

Стрелы для стрельбы по мишеням делаются легкими, с небольшим оперением и с небольшим заостренным кончиком.

Стрелы для полевой стрельбы тяжелее, оперение их длиннее, острие сужается ступенчато. Последнее делается для того, чтобы стрелы было легко вытаскивать из деревьев и пней.

Стрелы для охоты делаются тяжелыми, оперение у них из длинных и широких перьев. На стрелу надеваются специальные наконечники с острыми краями. Стрелы для охоты делают и с тупыми наконечниками. Такая стрела дробит кости птицы и пушного зверя, не портя ценный мех.

Рис. – Индейские стрелы: для тренировки и охоты

Стрела состоит из: древка, наконечника, цветного обозначения, оперения и кончика (хвостовика) с пазом (Рис.11.10).

наконечник

древко

цветное обозначение

оперение

кончик

Рис.11.10 - Стрела состоит из: древка, наконечника, цветного обозначения, оперения и кончика (хвостовика) с пазом

# Подбор стрел

- Стрелы нужно выбирать так, чтобы их длина была равна длине от кончиков пальцев вытянутых вперед рук до шеи (Рис. 11.11).

Рис.11.11 - Длина стрелы должна быть равна длине от кончиков пальцев вытянутых вперед рук до шеи

Короткая стрела не даст вам использовать всю силу лука. Кроме того, при растяжении лука она может отойти слишком далеко назад и выйти из соприкосновения с луком. Это опасно.

С другой стороны, слишком длинная стрела может явиться причиной трещины или даже поломки лука.

Стрелы надо выбирать соответственно их назначению. Наиболее универсальными являются стрелы для полевой стрельбы. У них тупой наконечник, который легко заменить наконечником для охоты. При этом баллистические свойства стрелы, по существу, не изменятся.

Индейцы для охоты на бизонов делали стрелы с канавкой для стока крови на теле стрелы (показано красной стрелкой на рисунке 11.12). По следам крови охотнику легче было находить раненое животное.

Рис.11.12 - Стрела с канавкой для стока крови

На бобров, ондатр и других водоплавающих животных и птиц можно охотиться при помощи лука и стрелы с привязанной к ней длинной веревки, другим концом закрепленной на поясе или руке.